Załącznik nr 1

(formularz do wypełnienia)

(po modyfikacji z dnia 24.10.2011 r.)

…………………………………………...

(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)

OFERTA

##### Nazwa Wykonawcy /  Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

...............................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………

Adres* …………………………………………………………………………………………………………..

TEL.* ……………………………………………………………………………………………………………

REGON* : ……………………………………………………………………………………………………..

NIP* : …………………………………………………………………………………………………………..

FAX*, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję ………………………………………..

* - w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

Uwaga! Podanie numeru faksu jest obowiązkowe z uwagi na wybrany przez zamawiającego sposób porozumiewania się z Wykonawcami w niniejszym postępowaniu.

POWIAT GOSTYŃSKI

63-800 Gostyń

ul. Wrocławska 256

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę wraz z montażem wyposażenia medycznego z przeznaczeniem dla przebudowanego bloku operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu, realizowana w ramach Projektu pt. „Przebudowa wraz z rozbudową SP ZOZ w Gostyniu” składamy niniejszą ofertę i oświadczamy, że:

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wymaganiami zamawiającego dotyczącymi jego wykonania, wyszczególnionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę:

brutto  (wraz z podatkiem VAT) ............................................................ PLN

słownie: ......................................................................................................................................... określoną zgodnie z wypełnionym „FORMULARZEM CENOWYM” (załącznik nr 1 a do SIWZ – formularz do wypełnienia) stanowiącym załącznik  nr ………….do niniejszej oferty (należy wpisać numer załącznika)

Oferowana cena brutto zawiera wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty i określona została z uwzględnieniem całego zakresu prac (dostawa, montaż, szkolenie personelu) jakie określone zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oferujemy dostawę wraz z montażem niżej wyspecyfikowanego, fabrycznie nowego wyposażenia medycznego, zgodnie z poniżej określonymi przez nas parametrami i warunkami wykonania zamówienia:

  - ŁÓŻKO SZPITALNE – wózek do transportu chorych w pozycji leżącej (CPV 33.19.21.20-9) – szt.5

Nazwa producenta: ………………………………………………………………………………………….

Nazwa/symbolika oferowanego wyposażenia: …………………………………………………………

Serwis (nazwa, adres, telefon): …………………………………………………………………………….

Okres gwarancji: ………………………………………………………………………………………………

(należy podać okres gwarancji zgodny z okresem gwarancji jakiego udziela producent oferowanego wyposażenia, nie krótszy jednak niż 12 miesięcy)

Rok produkcji 2011 (fabrycznie nowy)

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA | OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ PARAMETRY TECHNICZNE ORAZ WARUNKI WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (*niepotrzebne skreślić, **uzupełnić, określić parametry) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Regulowana wysokość leża 500 mm – 1000 mm +/- 50 mm | wysokość leża regulowana od……mm do……mm** |
| 2. | Regulacja wysokości leża siłownikiem hydraulicznym za pomocą pedału dostępnego od strony nóg pacjenta | spełnia / nie spełnia* |
| 3. | Leże min. dwu-częściowe, min. 1 segment ruchomy | spełnia / nie spełnia* |
| 4. | Segment pleców regulowany płynnie, mechanicznie | spełnia / nie spełnia* |
| 5. | Kąt uniesienia oparcia pleców – min. zakres od 00 do 700 | kąt uniesienia od……º do……º ** |
| 6. | Leże tapicerowane bezszwowo, grubość materaca min. 50 mm | spełnia / nie spełnia* grubość materaca………mm** |
| 7. | Leże umożliwiające przeprowadzenie reanimacji | spełnia / nie spełnia* |
| 8. | Długość leża 2050 mm +/- 50 mm | długość leża ………mm** |
| 9. | Długość całkowita wózka 2080 mm +/- 50 mm | długość całkowita ………mm** |
| 10. | Szerokość leża 650 mm +/- 50 mm | szerokość leża ………mm** |
| 11. | Szerokość całkowita wózka 780 mm +/- 50 mm | szerokość całkowita …mm** |
| 12. | Poręcze boczne ze stali nierdzewnej składane wzdłuż leża, zabezpieczające min. 80 % długości leża | spełnia / nie spełnia* |
| 13. | Krążki odbojowe z tworzywa w każdym rogu wózka | spełnia / nie spełnia* |
| 14. | Uchwyt chromowany od strony nóg pacjenta, ułatwiający prowadzenie wózka, z możliwością szybkiego demontażu | spełnia / nie spełnia* |
| 15. | Wieszak na kroplówki chromowano-lakierowany z regulacją wysokości, mocowany w rogu wózka od strony głowy pacjenta | spełnia / nie spełnia* |
| 16. | Kółka jezdne w całości z tworzywa, antystatyczne o średnicy ≥ 150 mm, z centralną blokadą, jedno z kółek z funkcją jazdy kierunkowej | spełnia / nie spełnia* |
| 17. | Nośność wózka min. 150 kg | spełnia / nie spełnia* |

2) SSAK PRÓŻNIOWY (CPV 33.16.21.00-4) – 4 szt.

Nazwa producenta: …………………………………………………………………………………………...

Nazwa/symbolika oferowanego wyposażenia: ………………………………………………………….

Serwis (nazwa, adres, telefon): ………………………………………………………………………………

Okres gwarancji: ……………………………………………………………………………………………….

(należy podać okres gwarancji zgodny z okresem gwarancji jakiego udziela producent oferowanego wyposażenia, nie krótszy jednak niż 12 miesięcy)

Rok produkcji 2011 (fabrycznie nowy)

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA | OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ PARAMETRY TECHNICZNE ORAZ WARUNKI WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (*niepotrzebne skreślić, **uzupełnić, określić parametry) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zasilanie 230V, 50 Hz | spełnia / nie spełnia* |
| 2. | Maks. Podciśnienie min. 80 kPa – max. 85 kPa | spełnia / nie spełnia* |
| 3. | Maks. Przepływ min. 40 l / min | spełnia / nie spełnia* |
| 4. | Waga z wózkiem max. 15 kg | spełnia / nie spełnia* |
| 5. | Wymiary max.: 320 x 1000 x 305mm | wymiary : ..…x ……..x ……mm** |
| Wyposażenie: |
| 6. | Wózek na kółkach | spełnia / nie spełnia* |
| 7. | Dwie butle (2 litry) z poliwęglanu z zastawką zabezpieczającą przed przepełnieniem | spełnia / nie spełnia* |
| 8. | Pedał do sterowania nożnego | spełnia / nie spełnia* |
| 9. | Wskaźnik i regulator podciśnienia | spełnia / nie spełnia* |
| 10. | Dreny silikonowe min. 2 szt. | spełnia / nie spełnia* dreny – ilość szt. ….** |
| 11. | Filtr bakteryjny | spełnia / nie spełnia* |
| 12. | Łącznik drenów | spełnia / nie spełnia* |
| 13. | Możliwość stosowania wkładów jednorazowych | spełnia / nie spełnia* |

3) KARDIOMONITOR  (CPV 33.16.21.00-4) – 3 szt.

Nazwa producenta: …………………………………………………………………………………………..

Nazwa/symbolika oferowanego wyposażenia: …………………………………………………………

Serwis (nazwa, adres, telefon): ……………………………………………………………………………..

Okres gwarancji: ……………………………………………………………………………………………….

(należy podać okres gwarancji zgodny z okresem gwarancji jakiego udziela producent oferowanego wyposażenia, nie krótszy jednak niż 12 miesięcy)

Rok produkcji 2011 (fabrycznie nowy)

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA | OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ PARAMETRY TECHNICZNE ORAZ WARUNKI WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (*niepotrzebne skreślić, **uzupełnić, określić parametry) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Monitor kompaktowy o wadze nie większej niż 5 kg | spełnia / nie spełnia* |
| 2. | Przekątna ekranu LCD TFT :min. 12” | przekątna ekranu ……….”** |
| 3. | Rozdzielczość ekranu min. 800x600 | rozdzielczość ekranu ………** |
| 4. | Ilość kanałów dynamicznych - min. 4 | ilość kanałów dynamicznych: ……..** |
| 5. | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich parametrów - min. 72 godz. | spełnia / nie spełnia* |
| 6. | Zasilanie monitora 230V/50Hz | spełnia / nie spełnia* |
| 7. | Wewnętrzne zasilanie akumulatorowe na co najmniej 1.5 godziny pracy | spełnia / nie spełnia* |
| 8. | Akumulator wymienialny przez użytkownika bez rozkręcania obudowy monitora | spełnia / nie spełnia* |
| 9. | Instrukcja w języku polskim | spełnia / nie spełnia* |
| 10. | Oprogramowanie w języku polskim - obsługa przy pomocy pokrętła i dedykowanych do podstawowych czynności obsługi przycisków funkcyjnych. Dopuszcza się kardiomonitor obsługiwany przez ekran dotykowy. (zgodnie z odpowiedziami na pytania do SIWZ) | ………………………………** |
| 11. | Rozbudowane funkcje zapamiętywania i przeglądu danych: min. 400 wyników pomiarów nieinwazyjnego ciśnienia min. 60 zdarzeń alarmowych min. 60 zdarzeń arytmii | spełnia / nie spełnia* |
| Pomiar EKG/ST/RESP |
| 12. | Pomiar częstości pracy serca w zakresie co najmniej 20 do 300 B/min | spełnia / nie spełnia* |
| 13. | Ustawianie wzmocnienia sygnału EKG: x0.25, x0.5, x1.0, x2.0, auto | spełnia / nie spełnia* |
| 14. | Pomiar odchylenia odcinka ST w wybranym odprowadzeniu w zakresie co najmniej od -2 do +2 mV | spełnia / nie spełnia* |
| 15. | Pomiar częstości oddechu w zakresie co najmniej od 6 od 120 R/min | spełnia / nie spełnia* |
| 16. | Przewód EKG z 3 końcówkami | spełnia / nie spełnia* |
| 17. | Respiracja: Zakres pomiarowy: dorośli 0-120 R/min; noworodki/dzieci 0-150 R/min, rozdzielczość 1 R/min | spełnia / nie spełnia* |
| 18. | Wzmocnienie krzywej respiracji do wyboru 0.25, 0.5, x1.0, x2, x3, x4, x5 | spełnia / nie spełnia* |
| 19. | Analiza arytmii: wykrywanie 10 rodzajów zaburzeń | spełnia / nie spełnia* |
| Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną |
| 20. | Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego i średniego | spełnia / nie spełnia* |
| 21. | Tryb pracy ręczny | spełnia / nie spełnia* |
| 22. | Tryb pracy automatyczny - przedziały czasowe pomiaru co najmniej od 3 do 120 minut | spełnia / nie spełnia* |
| 23. | Mankiety średni dla dorosłych. Przewód łączący mankiet z monitorem + średni dla dzieci | spełnia / nie spełnia* |
| 24. | NIBP: Zakresy pomiarowe: dorośli 10-270mmHg, dzieci 10-200mmHg, noworodki 10-135mmHg, rozdzielczość 1 mmHg | spełnia / nie spełnia* |
| Pomiar: saturacja i pletyzmografia |
| 25. | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości saturacji i częstości pulsu | spełnia / nie spełnia* |
| 26. | Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 0-250 P/min lub inny o lepszych parametrach – (zgodnie z odpowiedziami na pytania do SIWZ) | zakres pomiarowy…………………..** |
| 27. | Zakres pomiarowy saturacji 0-100% | spełnia / nie spełnia* |
| 28. | Dźwięk wykrycia pulsu o zmiennym tonie zależnym od wartości saturacji (Funkcja sygnalizacji dźwiękowej zmian %SpO2 | spełnia / nie spełnia* |
| 29. | Czujnik pomiarowy dla dzieci i dorosłych na palec. Przewód łączący czujnik z monitorem. | spełnia / nie spełnia* |
| Pomiar temperatury |
| 30. | Wyświetlanie wartości temperatury ciała | spełnia / nie spełnia* |
| 31. | Czujnik temperatury powierzchniowy, wielorazowy | spełnia / nie spełnia* |

4) STÓŁ OPERACYJNY   (CPV 33.19.22.30-3) – 1 szt.

Nazwa producenta: …………………………………………………………………………………………….

Nazwa/symbolika oferowanego wyposażenia: ……………………………………………………………

Serwis (nazwa, adres, telefon)……………………………………………………………………………….

Okres gwarancji…………………………………………………………………………………………………

(należy podać okres gwarancji zgodny z okresem gwarancji jakiego udziela producent oferowanego wyposażenia, nie krótszy jednak niż 12 miesięcy)

Rok produkcji 2011 (fabrycznie nowy)

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA | OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ PARAMETRY TECHNICZNE ORAZ WARUNKI WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (*niepotrzebne skreślić, **uzupełnić, określić parametry) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stół mobilny z blatem minimum sześciosegmentowym z napędem elektrycznym sterowany pilotem ręcznym z funkcją Trendelenburga, anty-Tndelenburga, zmiany wysokości, przechyłów bocznych, regulacji położenia części plecowej oraz ustawienia pozycji „0”. Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem pozycji „0” poprzez konieczność jednoczesnego naciśnięcia dwu przycisków aktywujących. | spełnia / nie spełnia* |
| 2. | Zasilanie stołu sieciowe ( 230 V, 50Hz) i akumulatorowe | spełnia / nie spełnia* |
| 3. | Stół zasilany z akumulatora bezpiecznym napięciem, możliwość pracy podczas ładowania akumulatora - ładowarka wewnętrzna wbudowana zasilana napięciem 230 V | spełnia / nie spełnia* |
| 4. | Stół podczas normalnej pracy zasilany z akumulatorów wewnętrznych zapewniających min. 45 minut ciągłej pracy | spełnia / nie spełnia* |
| 5. | Czas ponownego naładowania akumulatorów max. do 10 h .Możliwość pracy podczas ładowania akumulatorów | spełnia / nie spełnia* |
| 6. | Mechaniczna regulacja ustawień – (wykreślono zgodnie z odpowiedziami na pytania do SIWZ) |  |
| 7. | Dodatkowy panel sterujący umieszczony z boku kolumny stołu z możliwością elektrycznego sterowania następującymi funkcjami: - góra / dół - przechyły boczne - pozycja anty- i Trendelenburga - regulacja segmentu plecowego - ustawienie pozycji „0” Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem pozycji „0” poprzez konieczność jednoczesnego naciśnięcia dwu przycisków aktywujących. Ponadto zabezpieczenie w postaci wyłączników awaryjnych umieszczonych po obu stronach podstawy stołu. | spełnia / nie spełnia* |
| 8. | Blat 6-segmentowy umożliwiający artroskopię barku w pozycji siedzącej (odejmowane segmenty barkowe), z dzieloną sekcją nożną z możliwością jej opuszczania i podnoszenia. Część nożna dołączana za pomocą szybkozłączy z zatrzaskiem automatycznym. Część centralna z wycięciem ginekologicznym. Sekcja nożna musi posiadać możliwość rozchylenia na boki o min. 90º | spełnia / nie spełnia* |
| 9. | Materace antystatyczne odporne na środki dezynfekcyjne | spełnia / nie spełnia* |
| 10. | Segmenty przenikalne dla promieni RTG, umożliwiające monitorowanie ramieniem C | spełnia / nie spełnia* |
| 11. | Części konstrukcyjne blatu ze stali nierdzewnej | spełnia / nie spełnia* |
| 12. | Elektromechaniczna regulacja wysokości blatu stołu – w dolnym położeniu max. 590 do min. 890 mm w górnym położeniu (+/- 5mm) | spełnia / niespełna* regulacja wysokości blatu stołu:** - w dolnym położeniu ……..mm - w górnym położeniu …….mm |
| 13. | Elektromechaniczna regulacja przechyłu bocznego +/- 25°(+/- 5°) | spełnia / nie spełnia* |
| 14. | Elektromechaniczna regulacja pozycji Trendelenburga 30°(+/- 5°) | spełnia / nie spełnia* |
| 15. | Elektrohydrauliczna lub elektromechaniczna regulacja pozycji anty-Trendelenburga 30°(+/- 5°) | spełnia / nie spełnia* |
| 16. | Elektromechaniczna regulacja części plecowej w zakresie od -40° do + 70°(+/- 2°) | spełnia / nie spełnia* |
| 17. | Pneumatyczna regulacja części nożnej w zakresie -95°/+25°(+/- 5°) oraz z możliwością odchylania na boki z blokadą mechaniczną | spełnia / nie spełnia* |
| 18. | Pneumatyczna regulacja segmentu głowy w zakresie -50°/+50° (+/- 5°) Płynna regulacja odchylenia segmentu głowy za pomocą sprężyny gazowej. Segment głowy dołączany za pomocą szybkozłączy z zatrzaskiem automatycznym | spełnia / nie spełnia* |
| 19. | Stół mobilny wyposażony w centralną blokadę kół z możliwością wyboru położenia – pozycja pełna blokada, pozycja do manewrowania, pozycja do jazdy na wprost | spełnia / nie spełnia* |
| 20. | Wymiary stołu w zestawieniu standartowym: - minimalna długość 2050 (mm) - minimalna szerokość leża 530 (mm) - maksymalna szerokość leża 550 (mm) Dopuszczalne robocze obciążenie stołu min. 220 kg | spełnia / nie spełnia* |
| 21. | Podpórka anestezjologiczna ręki z możliwością z zaciskiem/uchwytem mocującym - 1 szt. | spełnia / nie spełnia* |
| 22. | Ekran anestezjologiczny z zaciskiem – 1 szt. | spełnia / nie spełnia* |
| 23. | Przystawka ortopedyczna /segment ortopedyczny wyciągowy dołączany do centralnej części blatu za pomocą szybkozłączy. Wykonana ze stali nierdzewnej. Belki wyciągowe dwuczęściowe łamane w poziomie z co najmniej dwoma przegubami na każdej z nich pozwalającymi na szeroki zakres ich ustawień. Pierwszy przegub pozwalający na ustawienie kąta odchylenia belki wyciągowej względem osi wzdłużnej stołu do min. 90º, na wysokości podlędźwiowej drugi w odległości nie większej niż +/-50 cm od pierwszego pozwalający na ustawienie kąta odchylenia +/- 180º. Dostępne regulacje pozwalające na takie ustawienie ramion wyciągu aby zapewnić podgląd ramieniem C na całej długości kończyny łącznie ze stawem biodrowym. Możliwość odchylenia belki wyciągowej o min. 270º względem osi wzdłużnej stołu i zamocowania do niej wyciągu za rękę. Blokada przegubów za pomocą mechanizmu zębatkowego blokowanego za pomocą docisku mimośrodowego lub gwintowego. Ustawienie odległości mocowania stóp poprzez możliwość przesunięcia uchwytu wzdłuż belki wyciągowej lub możliwość skrócenia i wydłużenia belki oraz regulacja naciągu kończyny za pomocą korby mechanizmem gwintowym. Uchwyty stóp na przegubach kulowych z możliwością obrotu o 360 stopni dołączane za pomocą szybkozłącza z zatrzaskiem. Możliwość zmiany położenia podpory podlędźwiowej (wysunięcie na boki względem osi wzdłużnej stołu) w celu ułatwienia dostępu przy operacji biodra – 1 kpl | spełnia / nie spełnia* |

5) APARAT DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO (CPV 33.16.21.00-4) – 1 szt.

Nazwa producenta: ……………………………………………………………………………………………

Nazwa/symbolika oferowanego wyposażenia: …………………………………………………………..

Serwis (nazwa, adres, telefon)………………………………………………………………………………

Okres gwarancji………………………………………………………………………………………………...

(należy podać okres gwarancji zgodny z okresem gwarancji jakiego udziela producent oferowanego wyposażenia, nie krótszy jednak niż 12 miesięcy)

Rok produkcji 2011  (fabrycznie nowy)

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA | OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ PARAMETRY TECHNICZNE ORAZ WARUNKI WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (*niepotrzebne skreślić, **uzupełnić, określić parametry) |
| --- | --- | --- |
| I. Parametry ogólne |
| 1. | Zasilanie AC 230 V 50 Hz | spełnia / nie spełnia* |
| 2. | Wbudowany, wysuwany blat do pisania | spełnia / nie spełnia* |
| 3. | Zintegrowane z aparatem oświetlenie | spełnia / nie spełnia* |
| 4. | Szuflady na drobne akcesoria, min. 2 szuflady | spełnia / nie spełnia* |
| 5. | Mobilny aparat, cztery koła jezdne, blokada min dwóch kół aparatu | spełnia / nie spełnia* |
| 6. | Fabryczny uchwyt 10 l butli rezerwowych zgodnych z PN, tlenowej i podtlenku azotu | spełnia / nie spełnia* |
| 7. | Dodatkowe gniazda elektryczne 230VAC. min. 3 gniazda | spełnia / nie spełnia* |
| 8. | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej, wtyki typu AGA | spełnia / nie spełnia* |
| 9. | Awaryjne zasilanie gazowe z butli (N2O, O2), butle rezerwowe z reduktorami w komplecie | spełnia / nie spełnia* |
| 10. | Manometry dotyczące ciśnienia z sieci centralnej oraz osobne dla butli rezerwowych | spełnia / nie spełnia* |
| 11. | Zasilanie awaryjne aparatu na min. 60 minut; akumulator doładowywany w czasie pracy; wskaźnik poziomu naładowania na ekranie respiratora | spełnia / nie spełnia* |
| 12. | Szyna na dodatkowe akcesoria z boku aparatu | spełnia / nie spełnia* |
| 13. | Parownik do sevofluran-u | spełnia / nie spełnia* |
| 14. | Uchwyty do min. 2 parowników mocowanych jednocześnie | spełnia / nie spełnia* |
| 15. | Blokada uniemożliwiająca jednoczesną podaż dwóch środków wziewnych jednocześnie | spełnia / nie spełnia* |
| II. System dystrybucji gazów |
| 1. | Precyzyjne, elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza. | spełnia / nie spełnia* |
| 2. | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z podtlenkiem azotu na poziomie min. 23% – (zmieniono zgodnie z odpowiedziami na pytania do SIWZ) | poziom utrzymania stężenia………….% ** |
| 3. | Dostosowanie do znieczulania z niskimi przepływami i minimalnymi przepływami | spełnia / nie spełnia* |
| III. Układ oddechowy |
| 1. | Układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci | spełnia / nie spełnia* |
| 2. | Możliwość podłączenia układów bezzastawkowych | spełnia / nie spełnia* |
| 3. | Obejście tlenowe (bypass tlenowy) o wydajności min. 25 l/min – (zmieniono zgodnie z odpowiedziami na pytania do SIWZ) | wydajność ………l/min ** |
| 4. | Dodatkowy, zintegrowany z aparatem niezależny przepływomierz O2 do podaży na maskę lub wąsy tlenowe | spełnia / nie spełnia* |
| 5. | Ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa | spełnia / nie spełnia* |
| 6. | Pochłaniacz dwutlenku węgla o budowie przeziernej o pojemności min. 1,5 l. | spełnia / nie spełnia* |
| 7. | Wizualizacja zastawek wdechowej i wydechowej w układzie okrężnym. Możliwość demontażu do czyszczenia i sterylizacji. | spełnia / nie spełnia* |
| 8. | Pochłaniacz CO2, możliwość wymiany pochłaniacza w czasie pracy bez rozszczelnienia układu | spełnia / nie spełnia* |
| 9. | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną poprzez ogólny system odprowania gazów z sali operacyjnej | spełnia / nie spełnia* |
| 10. | RESPIRATOR ANESTETYCZNY, zintegrowany, napędzany pneumatycznie, sterowany mikroprocesorowo | spełnia / nie spełnia* |
| IV. Tryby wentylacji |
| 1. | Tryb ręczny wentylacji | spełnia / nie spełnia* |
| 2. | Wentylacja kontrolowana objętością VCV | spełnia / nie spełnia* |
| 3. | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem PCV | spełnia / nie spełnia* |
| 4. | Możliwość rozbudowy o tryby SIMV i PSV | spełnia / nie spełnia* |
| V. Regulacje |
| 1. | Dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe PEEP min. 4 do 30 cmH2O | spełnia / nie spełnia* |
| 2. | Regulacja stosunku wdechu do wydechu: min. 1:4 do 4:1 | spełnia / nie spełnia* |
| 3. | Regulacja częstości oddechu: min. 4 do 50 odd./min | spełnia / nie spełnia* |
| 4. | Regulacja ciśnienia wdechowego : min. 6 do 60 mbar | spełnia / nie spełnia* |
| 5. | Regulacja objętości oddechowej: min.: 20 – 1400 ml– (zmieniono zgodnie z odpowiedziami na pytania do SIWZ) | regulacja objętości oddechowej min …..…-………ml ** |
| VI. Alarmy |
| 1. | Alarm odłączenia pacjenta | spełnia / nie spełnia* |
| 2. | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | spełnia / nie spełnia* |
| 3. | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | spełnia / nie spełnia* |
| 4. | Alarm braku zasilania w poszczególne gazy | spełnia / nie spełnia* |
| 5. | Alarm Apnea | spełnia / nie spełnia* |
| 6. | Alarm minimalnego i maksymalnego stężenia tlenu | spełnia / nie spełnia* |
| 7. | Automatyczny zapis z możliwością łatwego odczytu min. 50 ostatnich komunikatów o alarmach i błędach – (wykreślono zgodnie z odpowiedziami na pytania do SIWZ) |  |
| VII. Pomiar i obrazowanie |
| 1. | Pomiar stężenia tlenu w gazach wdechowych | spełnia / nie spełnia* |
| 2. | Pomiar objętości oddechowej TV | spełnia / nie spełnia* |
| 3. | Pomiar objętości minutowej MV | spełnia / nie spełnia* |
| 4. | Pomiar częstotliwości oddechowej f | spełnia / nie spełnia* |
| 5. | Pomiar ciśnienia szczytowego | spełnia / nie spełnia* |
| 6. | Pomiar ciśnienia Plateau (wartość cyfrowa) | spełnia / nie spełnia* |
| 7. | Pomiar ciśnienia średniego (wartość cyfrowa) – (dopisano zgodnie z odp. na pytania do SIWZ) | spełnia / nie spełnia* |
| 8. | Pomiar ciśnienia PEEP (wartość cyfrowa) | spełnia / nie spełnia* |
| 9. | Krzywa ciśnienia w funkcji czasu wyświetlana na ekranie aparatu przy wentylacji mechanicznej i ręcznej | spełnia / nie spełnia* |
| 10. | Krzywa przepływu na ekranie aparatu | spełnia / nie spełnia* |
| 11. | Kolorowy ekran respiratora, przekątna min. 8’’, rozdzielczość min. 800x600, wbudowany w korpus aparatu | spełnia / nie spełnia* |
| 12. | Obsługa respiratora za pomocą pokrętła funkcyjnego oraz przycisków lub ekranu dotykowego | spełnia / nie spełnia* |
| 13. | Automatyczna kompensacja dopływu świeżych gazów w trakcie pracy | spełnia / nie spełnia* |
| 14. | Pomiar podatności układu oddechowego wraz z automatyczną kompensacją w czasie pracy | spełnia / nie spełnia* |
| 15. | Pomiar EtCO2 i InsCO2 | spełnia / nie spełnia* |
| 16. | Monitorowane gazy anestetyczne: halotan, izofluran, enfluran, sewofluran, dezfluran | spełnia / nie spełnia* |
| 17. | Wyświetlanie krzywej kapnograficznej | spełnia / nie spełnia* |
| 18. | Obliczanie i wyświetlanie wartości MAC | spełnia / nie spełnia* |
| 19. | Trendy graficzne i tabelaryczne dla TV, MV, Ppeak, FiO2, EtCO2, Plateau, PEEP, f | spełnia / nie spełnia* |
| 20. | Wyświetlana aktualna data i czas | spełnia / nie spełnia* |
| VIII. Inne |
| 1. | Jeden ssak injektorowy z regulacją siły ssania, napędzany sprężonymi gazami (tlen lub powietrze) z butlą wielorazowego użytku o pojemności min 1,0 l lub z dwiema butlami o łącznej pojemności nie mniejszej niż 1,0 l – (dopisano zgodnie z odp. na pytania do SIWZ) | Ilość butli……… szt. Łączna pojemność …….l** |
| 2. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | spełnia / nie spełnia* |
| 3. | Aparat i monitor jednego producenta | spełnia / nie spełnia* |
| 4. | Instrukcja Obsługi w języku polskim | spełnia / nie spełnia* |
| IX. MONITOR PACJENTA MODUŁOWY |
| 1. | Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet | spełnia / nie spełnia* |
| 2. | Kolorowy, ekran LCD TFT o przekątnej co najmniej 10” | spełnia / nie spełnia* przekątna ekranu ……….** |
| 3. | Ilość kanałów dynamicznych – co najmniej 6 | spełnia / nie spełnia* |
| 4. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | spełnia / nie spełnia* |
| 5. | Obsługa przy pomocy pokrętła i przycisków szybkiego wyboru | spełnia / nie spełnia* |
| 6. | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów : ≥24-godz – (zmieniono zgodnie z odpowiedziami na pytania do SIWZ) | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów …………. godz. ** |
| 7. | Zapamiętywanie odcinków krzywych dynamicznych związanych z sytuacjami alarmowymi : ≥50 | spełnia / nie spełnia* |
| 8. | Funkcja obliczania dawkowania leków (kalkulator lekowy) | spełnia / nie spełnia* |
| 9. | Zasilanie monitora 230V/50Hz | spełnia / nie spełnia* |
| 10. | Wbudowane zasilanie akumulatorowe pozwalające na co najmniej 60 minut pracy | spełnia / nie spełnia* |
| X. Pomiar EKG/ST/Resp |
| 1. | Przewód EKG z 5. końcówkami EKG | spełnia / nie spełnia* |
| 2. | Pomiar częstości pracy serca w zakresie co najmniej od 20 do 250 B/min | spełnia / nie spełnia* |
| 3. | Pomiar częstości oddechu w zakresie co najmniej od 6 od 120 R/min | spełnia / nie spełnia* |
| 4. | Analiza odchylenia odcinka ST | spełnia / nie spełnia* |
| 5. | Analiza arytmii - ilość wykrywanych kategorii zaburzeń rytmu : min. 10 | spełnia / nie spełnia* |
| XI. Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną |
| 1. | Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego i średniego | spełnia / nie spełnia* |
| 2. | Tryb pracy ręczny | spełnia / nie spełnia* |
| 3. | Tryb pracy automatyczny – odstępy pomiarowe co najmniej od 3 do 120 minut | spełnia / nie spełnia* |
| 4. | 3 mankiety dla dorosłych. 3 mankiety pediatryczne. Przewód łączący mankiet z modułem | spełnia / nie spełnia* |
| XII. Pomiar saturacji i pletyzmografia |
| 1. | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości saturacji i częstości pulsu | spełnia / nie spełnia* |
| 2. | Dźwięk sygnalizujący wykrycie pulsu o zmiennej charakterystyce zależnej od wartości saturacji | spełnia / nie spełnia* |
| 3. | Czujnik pomiarowy dla dzieci i dorosłych na palec | spełnia / nie spełnia* |
| XIII. Pomiar temperatury (dwa kanały) |
| 1. | Wyświetlanie wartości temperatur w dwóch punktach ciała | spełnia / nie spełnia* |
| 2. | Wyświetlanie wartości temperatury różnicowej | spełnia / nie spełnia* |
| 3. | Czujnik temperatury powierzchniowy i centralny. | spełnia / nie spełnia* |
| XIV. Inne wymagane |
| 1. | Inwazyjny pomiar ciśnienia | spełnia / nie spełnia* |
| 2. | Monitor zwiotczenia nerwowo - mięśniowego | spełnia / nie spełnia* |
| 3. | Moduł monitorowania stopnia głębokości znieczulenia | spełnia / nie spełnia* |

Ad. 6)   MAMMOGRAF (CPV   33.11.16.50-2) –  1 szt.

Nazwa producenta: …………………………………………………………………………………………….

Nazwa producenta lampy RTG:..…………………………………………………………………………….

Nazwa/symbolika oferowanego wyposażenia: …………………………………………………………...

Serwis (nazwa, adres, telefon)………………………………………………………………………………..

Okres gwarancji………………………………………………………………………………………………...

(należy podać okres gwarancji zgodny z okresem gwarancji jakiego udziela producent oferowanego wyposażenia, nie krótszy jednak niż 12 miesięcy)

Rok produkcji 2011 (fabrycznie nowy)

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA | OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ PARAMETRY TECHNICZNE ORAZ WARUNKI WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (*niepotrzebne skreślić, **uzupełnić, określić parametry) |
| --- | --- | --- |
| I. Generator wysokiego napięcia |  |
| 1. | Moc generatora: ≥3,5 kW | spełnia / nie spełnia* |
| 2. | Prąd zasilania jednofazowego 230 V; ≤ 20A | spełnia / nie spełnia* |
| 3. | Automatyczna kompensacja zmian napięcia ( 10 % | spełnia / nie spełnia* |
| 4. | Zakres wysokiego napięcia: ≥ 22-38 | spełnia / nie spełnia* |
| 5. | Regulacja wysokiego napięcia co 1 kV | spełnia / nie spełnia* |
| 6 | Maksymalna częstotliwość pracy generatora: ≥ 40kHz | spełnia / nie spełnia* |
| 7. | Zakres nastaw mAs: ≥ 1-600 mAs | spełnia / nie spełnia* |
| 8. | Tętnienie wysokiego napięcia : ≤ 1kV | spełnia / nie spełnia* |
| 9. | Generator, pulpit zintegrowany z konsolą technika i szybą ochronną | spełnia / nie spełnia* |
| 10. | Automatyczne dopasowanie warunków prześwietlenia na podstawie grubości piersi | spełnia / nie spełnia* |
| 11. | Możliwość wyboru czujnika AEC | spełnia / nie spełnia* |
| 12. | Wyświetlacz typu LED na pulpicie operatora | spełnia / nie spełnia* |
| 13. | Automatyka AEC | spełnia / nie spełnia* |
| 14. | Ilość poziomów zaczernienia: ≥ 18 | spełnia / nie spełnia* |
| II. Lampa RTG |  |
| 1. | Materiał anody – molibden | spełnia / nie spełnia* |
| 2. | Anoda dwukątowa wirująca: ≥3000 | spełnia / nie spełnia* |
| 3. | Pojemność cieplna anody: ≥300 kHU | spełnia / nie spełnia* |
| 4. | Pojemność cieplna kołpaka : ≥500 kHU | spełnia / nie spełnia* |
| 5. | Wielkość ognisk małe / duże: 0,1 / 0,3 mm | spełnia / nie spełnia* |
| 6. | Filtry: molibdenowy i rodowy | spełnia / nie spełnia* |
| 7. | Automatyka wyboru filtra w zależności od nastawień KV | spełnia / nie spełnia* |
| 8. | Symulacja świetlna pola napromienia | spełnia / nie spełnia* |
| 9. | Prąd maksymalny dla dużego i małego ogniska: małe - ≥30mA; duże -≥100mA | spełnia / nie spełnia* |
| 10. | Okienko berylowe | spełnia / nie spełnia* |
| III. Automatyka |
| 1. | Automat ekspozycji zdjęciowej AEC | spełnia / nie spełnia* |
| 2. | Liczba detektorów lub liczba pozycji ustawienia detektora AEC ( 3, wybór automatyczny i ręczny lub tylko ręczny – (dopisano zgodnie z odpowiedziami na pytania do SIWZ) | Liczba detektorów…………………………… Liczba poz. ustawień detektorów………….. Wybór ustawień ………………………….** |
| IV. Wyposażenie pracowni |
| 1. | Możliwość manualnej i automatycznej kompresji piersi | spełnia / nie spełnia* |
| 2. | Możliwość automatycznego ustawienia ramienia C w min. 4 pozycjach za pomocą naciśnięcia jednego przycisku | spełnia / nie spełnia* |
| 3. | Statyw wolnostojący bez konieczności mocowania do podłoża lub ściany | spełnia / nie spełnia* |
| 4. | Konstrukcja statywu mammograficznego oparta na teleskopowej kolumnie | spełnia / nie spełnia* |
| 5. | Panel sterowania aparatu | spełnia / nie spełnia* |
| 6. | Motorowy ruch pionowy ramienia C | spełnia / nie spełnia* |
| 7. | Motorowy ruch obrotowy ramienia C | spełnia / nie spełnia* |
| 8. | Zakres ruchu pionowego ramienia C od podłogi ( 56 cm | spełnia / nie spełnia* |
| 9. | Motorowa kompresja piersi | spełnia / nie spełnia* |
| 10. | Możliwość ręcznej korekty kompresji piersi | spełnia / nie spełnia* |
| 11. | Pomiar i wyświetlanie grubości piersi po kompresji | spełnia / nie spełnia* |
| 12. | Zakres obrotu ramienia : ≥ -135º / +180º – (zmieniono zgodnie z odpowiedziami na pytania do SIWZ) | Zakres obrotu ramienia………..…..º ** |
| 13. | Odległość SID ( 65 cm | spełnia / nie spełnia* |
| 14. | Wyświetlane informacje: kąt obrotu ramienia C, siła ucisku, grubość ucisku | spełnia / nie spełnia* |
| 15. | Sterowanie ruchu uciskowego przy pomocy przycisków nożnych | spełnia / nie spełnia* |
| 16. | Komplet płytek uciskowych do dwóch typów Bucky, | spełnia / nie spełnia* |
| 17. | Ścianka ochronna dla operatora - szyba ołowiowa ekwiwalent 0,5mmPb zintegrowana generatorem | spełnia / nie spełnia* |
| 18. | Maksymalna wartość kompresji : ≥20kG | spełnia / nie spełnia* |
| 19. | Zakres ruchu stolika: ≥20cm | spełnia / nie spełnia* |
| 20. | Para sterowników nożnych | spełnia / nie spełnia* |
| 21. | Hamulce elektromagnetyczne ramienia lub bez hamulców elektromagnetycznych ramienia w zamian ze wszystkimi ruchami ramienia i statywu motorowymi (automatycznymi) – (dopisano zgodnie z odpowiedziami na pytania do SIWZ) | . ……………………………………..** |
| 22. | Wysokość statywu maksymalnie 205cm | spełnia / nie spełnia* |
| 23. | Waga zestawu statyw + generator z pulpitem maksymalnie 360kg | spełnia / nie spełnia* |
| V. Kratka Bucky |
| 1. | Szybko rozłączane 2 kratki Bucky do kaset o wymiarach: 18 x 24 cm 24 x 30 cm | spełnia / nie spełnia* |
| 2. | Kratki Bucky z drgającym rastrem | spełnia / nie spełnia* |
| 3. | Parametry siatki przeciwrozproszeniowej: ≥35 l/cm | spełnia / nie spełnia* |
| 4. | Uciskacze 18x24 i 24x 30 | spełnia / nie spełnia* |
| 5. | Osłona pacjentki | spełnia / nie spełnia* |
| 6. | Stolik do powiększeń z uciskaczem | spełnia / nie spełnia* |
| 7. | Możliwość powiększeń min. 1,5x , 1,8x | spełnia / nie spełnia* |
| VI. Wyposażenie pracowni |
| 1. | Kamera identyfikacyjna do zapisu danych pacjenta i parametrów ekspozycji w pomieszczeniu widnym, dostosowana do kaset mammograficznych | spełnia / nie spełnia* |
| 2. | Znacznik ekspozycji | spełnia / nie spełnia* |
| 3. | Zestaw kaset do mammografii 18x24- 4 sztuki 24x30 – 4 sztuki | spełnia / nie spełnia* |

- Oferowane przez nas wyposażenie posiada aktualne certyfikaty i świadectwa jakości dopuszczające wyrób do użytkowania w obiektach służby zdrowia na terenie RP, które zobowiązujemy się przekazać Zamawiającemu nie później niż w dniu odbioru przedmiotu umowy.

- Zobowiązujemy się, w ramach wykonania przedmiotu zamówienia, do przeszkolenia personelu w zakresie kompleksowej obsługi (w tym oprogramowania), eksploatacji i bieżącej konserwacji przedmiotowego wyposażenia (odrębnie obsługa, odrębnie personel techniczny).

- Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Zapoznaliśmy się z całą dokumentacją przetargową określającą przedmiot zamówienia i nie wnosimy w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.

- Uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Część zamówienia tj. :...................................................................................................................

powierzymy podwykonawcom. Uwaga! W przypadku gdy wykonawca nie przewiduje powierzenia żadnej części zamówienia podwykonawcom, należy wpisać „nie dotyczy”.

- Zapoznaliśmy się z zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzorem umowy (projektem), akceptujemy go i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą i na warunkach określonych we wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez  zamawiającego.

- Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji zgodnych z okresami gwarancji udzielanymi przez producentów oferowanego wyposażenia, nie krótszych jednak niż 12 miesięcy. Terminy gwarancji dotyczące poszczególnego wyposażenia określiliśmy w punkcie 2 niniejszej oferty.

- Udzielamy 30 dniowego terminu płatności, licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

- Przedmiot umowy wykonamy w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 20.12.2011 r.

- Wszystkie dokumenty załączone do niniejszej oferty, jako załączniki stanowią integralną jej część i są zgodne z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne osobami uprawnionymi do reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli są:

- ………………………………………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………………………………….........

(  )……………………………………………………………………………………………………..........

Uwaga dotycząca wypełnienia punktu 14

1) W przypadku łącznej reprezentacji prosimy o podanie osób (imion, nazwisk i pełnionych funkcji) w jednej  pozycji tj. w poz. nr 1. W przypadku samodzielnej reprezentacji prosimy w oddzielnej pozycji wymienić każdą osobę uprawnioną do samodzielnej reprezentacji z imienia i nazwiska wraz z podaniem pełnionej przez nią funkcji.

2) Należy pamiętać o załączeniu do oferty oryginałów lub poświadczonych przez notariusza kopii pełnomocnictw osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, o ile nie wynikają one z innych załączonych do oferty dokumentów.

- Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

(Wykonawca winien wymienić wszystkie dokumenty jakie dołączył do niniejszej oferty)

(1)......................................................................................................................................................

(2) .....................................................................................................................................................

(3) .....................................................................................................................................................

(4) .....................................................................................................................................................

(5) .....................................................................................................................................................

(6) .....................................................................................................................................................

(  ) .....................................................................................................................................................

(  ) .....................................................................................................................................................

(  ) .....................................................................................................................................................

(  ) .....................................................................................................................................................

(  ) .....................................................................................................................................................

............................... dnia ........................... r.

………………………………………………………………….

Imię, nazwisko oraz podpis Wykonawcy  /  Wykonawców

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy.